Nom du modèle	X-Max 3
Technologie	FDM（Fused Deposition Modeling / Modelage par dépôt de matière fondue)
Volume de construction (L×P×H)	325*325*315mm
Dimensions (L×P×H)	553*553*601mm
Poids net (kg)	30
Structure	CoreXY
Axe Z	Axe Z double (un moteur , synchronisation via courroie)
Axe X	Axe optique creux linéaire en acier de haute dureté
Firmware	Klipper
Vitesse maximale de la tête	600 mm/s
Accélération de l'impression	20000mm/s²
Débit maximal de l'extrudeur	35 mm³/s
Précision d'impression	± 0,1 mm
Température de la buse	≤350℃
Diamètre du filament	1.75mm
Mise à niveau du lit	Mise à niveau automatique 8×8 ( 9x9 après mise à jour système)
Rapport de transmission de l'extrudeuse	9,5:1
Corps de chauffe	Noyau chauffant en céramique
Extrudeur	entraînement direct à haut débit
Matériau de la buse	alliage de cuivre pour les matériaux courants, acier trempé pour les matériaux abrasifs
Diamètre de la buse	0,4 mm (0,2, 0,6, 0,8 mm en option)
Température du lit chauffant	≤120℃
Plaque d'impression	Plaque HF magnétique flexible double face
Ventilateur de refroidissement du filament	tête + auxiliaire
Enceinte	Contrôle de la température de la chambre ⩽65°C + chauffage indépendant
Ventilateur de circulation de la chambre	avec filtre à air à charbon actif
Écran	5.0 pouces 800*480, tactile
Boite d'impression	Boîte de séchage + dessiccateur
Connexions	2.4G Wi-Fi / USB / Ethernet
Détection du filament	✔
Compensation de la résonance	✔
Avance à la pression	✔
Tension secteur	100-240VAC, 50/60Hz
Puissance nominale	900W
Processeur principal	Cortex-A53, 64-bit, 1.5Ghz, 8Go-EMMC, 1Go DDR3
Trancheurs	QIDI Slicer et autres logiciels tiers (Ultimaker Cura, PrusaSlicer, OrcaSlicer, etc.
Système d'exploitation	Windows, MacOS, Linux
Filaments recommandés	PAHT-CF, PET-CF, PA12-CF
Filaments compatibles	PLA, ABS, ASA, PETG, TPU, PC, UltraPA, Nylon, etc.

Nom du modèle : X-Max 3
Technologie : FDM（Fused Deposition Modeling / Modelage par dépôt de matière fondue)
Volume de construction (L×P×H) : 325*325*315mm
Dimensions (L×P×H) : 553*553*601mm
Poids net (kg) : 30
Structure : CoreXY
Axe Z : Axe Z double (un moteur , synchronisation via courroie)
Axe X : Axe optique creux linéaire en acier de haute dureté
Firmware : Klipper
Vitesse maximale de la tête : 600 mm/s
Accélération de l'impression : 20000mm/s²
Débit maximal de l'extrudeur : 35 mm³/s
Précision d'impression : ± 0,1 mm
Température de la buse : ≤350℃
Diamètre du filament : 1.75mm
Mise à niveau du lit : Mise à niveau automatique 8×8 ( 9x9 après mise à jour)
Rapport de transmission de l'extrudeuse : 9.5:1
Corps de chauffe : Noyau chauffant en céramique
Extrudeur : à entraînement direct à haut débit
Matériau de la buse : Buse en alliage de cuivre pour les matériaux courants, Buse en acier trempé pour les matériaux abrasifs
Diamètre de la buse : 0,4 mm (0,2, 0,6, 0,8 mm en option)
Température du lit chauffant : ≤120℃
Plaque d'impression : Plaque HF magnétique flexible double face
Ventilateur de refroidissement du filament : tête + auxiliaire
Enceinte : Contrôle de la température de la chambre 65°C + chauffage indépendant
Ventilateur de circulation de la chambre : avec filtre à air à charbon actif
Écran : 5.0 pouces 800*480, tactile
Boite d'impression : Boîte de séchage + dessiccateur
Connexions : 2.4G Wi-Fi / USB / Ethernet
Détection du filament
Compensation de la résonance
Avance à la pression
Tension : 100-240VAC, 50/60Hz
Puissance nominale : 900W
Processeur principal : Cortex-A53, 64-bit, 1.5Ghz, 8G-EMMC, 1GB DDR3
Trancheurs : QIDI Slicer et autres logiciels tiers (Ultimaker Cura, PrusaSlicer, OrcaSlicer, etc.
Système d'exploitation : Windows, MacOS, Linux
Filaments recommandés : PAHT-CF, PET-CF, PA12-CF
Filaments compatibles : PLA, ABS, ASA, PETG, TPU, PC, UltraPA, Nylon, etc.